## Slide 1
박스 기울기 측정
알고리즘
원리로 알아가는 딥러닝 기초와 생성형 AI 활용
20202146 최윤호 (팀장)
20202253 권도현 (팀원)
20223136 장성열 (팀원)
20202128 최경철 (팀원)
20222153 이아선 (팀원)

## Slide 2
목차
1. 주제 소개
2. 프로젝트 계획 구성
3. 프로젝트 진행 결과
4. 결론 및 향후 연구 방향

## Slide 3
주제 소개
‘일반 Webcam’을 사용해
상자와 지면 사이 각도 출력 딥 러닝 모델
매니퓰레이터의 Pick & Place 과정 중
옆의 그림과 같이 박스가 겹쳐져 있는 상황 발생
이때 그리퍼가 박스를 안정적으로 집기 위한
박스의 각도 및 회전량 데이터 필요
위 데이터를 딥 러닝을 통해 추출하는 것

## Slide 4
프로젝트 계획 구성
7/9 7/10 7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17
사진 라벨링
전원
TEST
최윤호 장성열 이아선
각도 계산 코드 분석
최윤호 권도현 최경철
추가 데이터 라벨링
전원
피드백
전원
최종 발표 준비
전원

## Slide 5
Webcam을
이용한
실시간 박스 탐지
데이터 셋 딥러닝
Labeling
객체 탐지
프로젝트 계획 구성

## Slide 6
약 1200개 사진데이터를 폴리곤 형식으로 라벨링 진행
Data Labeling
진행결과

## Slide 7
라벨링된 데이터들을 colab을 이용한 학습
Deep Learning
진행결과

## Slide 8
(라벨링된 데이터들을 colab을 이용한 학습)
yolov8 학습
진행결과
일반 모델 학습 결과
기존의 일반 yolo_v8 모델은 객체를 탐지
바운딩 박스를 회전하지 않는 직사각형의 형태로 출력
이는 삼각함수를 이용하여 기울기 파악에 어려움

## Slide 9
(라벨링된 데이터들을 colab을 이용한 학습)
yolov8 OBB 학습
진행결과
결과)
추출된 모서리의 길이에 대해 기울어진 상자에서
측정된 모서리의 길이를 삼각함수를 통해 각도를 구할 수 있음
문제점)
바운딩 박스가 상자 모서리에 딱 맞게 출력 되지 않음
카메라의 높이
객체를 탐지를 할 때 일정하지 못한 값을 보여줌

## Slide 10
(라벨링된 데이터들을 colab을 이용한 학습)
yolov8 Segment 학습
진행결과
상자 모서리에 딱 맞게 바운딩 박스 출력
이로 인해 거리에 따른 비율 계산 함수
작성 가능 높이에 따른 오차 감소
바운딩 된 영역은 고정된 상태이지만
좌표 값을 찍을 때 가장 높은 정확도를 보여 각도 계산에 있어 오차가 작다고 판단

## Slide 11
최종 모델
0도인 경우

## Slide 12
32도인 경우
최종 모델

## Slide 13
52도인 경우 (오류)
최종 모델

## Slide 16
결론 및 향후 방향
결론
  일반 카메라로도 박스의 기울기 측정이 가능
  1~3도 사이의 각도 오차가 발생하였으나 보정 시 오차 감소
향후 방향
  매니퓰레이터에 적용 및 다양한 상황에서 구현

## Slide 17
Thank you